Metro S3110

Fallarmmarkise

Antrieb serienmäßig über Elektromotor. Wechselstrom-Rohrmotor 230 V/ 50 Hz mit elektronischer Endlagenabschaltung. Integrierter Thermoschutz, Schutzart IP54 (Spritzwasser). Mit 0,8 m 4-poligem Anschlusskabel.

Bespannung mit Markenacrylfaser lt. Kollektion Stoffgruppe 1 oder Soltis 86 mit Quernaht (max. Breite 300cm) oder Acryl Norm 387 perforiert

Tuchwelle aus verzinktem Stahl mit Nut zur Aufnahme des Markisentuches. Fallarme aus stranggepresstem Aluminium-Hohlprofil mit variabler Ausladung, pulverbeschichtet, mit integrierten Zugfedern für einen Ausfallwinkel von 0° - 170°. Gelenkteil zur Armbefestigung aus Alu-Gusslegierung, pulverbeschichtet, für Laibungs- oder Fassadenmontage vorbereitet. Getriebe- und Gegenlager, mit Kunststoffbüchse für 12 mm Stift, aus Alu-Gusslegierung, pulverbeschichtet, als Montagehalter für die Tuchwelle für Decken- oder Fassadenmontage vorbereitet. Fallprofil aus stranggepresstem Aluminium-Hohlprofil, pulverbeschichtet, zur Aufnahme von Bespannung und Volant mit seitlichen Endkappen.

Optionen:

Funkmotor

Kurbelantrieb: Ein- und Ausfahren der Markise mit aushängbarer Kurbel über Kegelradgetriebe mit Untersetzung 3,5:1.

Bespannung:

Soltis 92 Screen bis max. Breite 400 cm (mit Quernaht)

Soltis 93 Screen bis max. Breite 400 cm (mit Quernaht)

Screen A-600 bis max. Breite 250 cm (mit Quernaht)

Stoffgruppe 3 Reflect 355/ Reflect Air 353